Арт.1979

USB-подогреватель с функцией разветвителя

- – порты USB

- – металлическая нагревательная пластина

- - переключатель нагрева

- – индикатор хаба

- - индикатор нагрева

- - кабель USB

***USB-хаб***: V   USB 1.1         USB 2.0

Особенности и свойства:

- 4 USB-порта с коннекторами типа А (female)

- 1 USB типа В (male), используемый вместе с кабелем

- поддержка передачи данных на скорости

V   1,5 mbps  (мегабит в секунду)  V   12 mbps       480 mbps.

- возможность создания цепочки до 127 USB-устройств

- индивидуальная защита от перегрузок

- обеспечено до 500mA на порт, что подходит для различных устройств

- автозапуск в режиме plug & play.

- Возможность выбора подсоединения через DC-штекер.

Системные требования:

- IMAC, G3, G4 или iBook с имеющимся в распоряжении рабочим USB-портом.

- IBM PC 48DX4 – 100MHz или выше.

- Наличие USB-порта.

- Оперативная система: Win95 / SE / ME / 2000 / XP.

***USB-нагреватель***

Свойства:

- Нагрев металлической пластины нагревателя составляет 50-60 градусов по шкале Цельсия.

- Вы можете держать в подоргетом состоянии свой кофе, чай или иной напиток.

- Легкая установка, без необходимости дополнительных драйверов. Plug & Play.

- Номинальные параметры электропитания: 2,5W – 5V DC.

- Переключатель включения / выключения.

- Красный LED-индикатор включения нагревателя.

- Высококачественный изолирующий материал вокруг нагревательной пластины предупреждает возможность возгорания.

- Питание осуществляется через порт USB, нет нужды в дополнительных батареях.

Эксплуатация:

- подсоедините USB-кабель (6) к USB порту вашего персонального компьютера; загорится зеленый индикатор хаба (4).

- Поместите чашку на нагревательную пластину (2).

- Переведите включатель (3) устройства в положение «ВКЛ».

- Загорится красный индикатор нагревателя (5) – теперь вы можете подогревать с помощью устройства свой кофе, чай или иной напиток.

- Переведите включатель (3) устройства в положение «ВЫКЛ», когда перестали его использовать.

***ПРИМЕЧАНИЕ***

- При использовании с хабом дополнительного AC адаптера (DV5.0 V/1-2A) убедитесь в подсоединении адаптера прежде, чем подключать к компьютеру USB-кабель.

- Температура на нагревательном элементе может быть ниже заявленной при подсоединении и использовании сразу нескольких USB-устройств.

- Не касайтесь нагревательной металлической пластины (2) непосредственно во время работы устройства.

- Отсоедините USB-кабель прежде, чем чистить устройство.