###### ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РУКИ POWERBALL

Запустить тренажер довольно просто, но надо немного потренироваться, чтобы усовершенствовать вашу технику.

Мы рекомендуем такую последовательность действий.

- Вставьте один конец шнура (поставляется в комплекте) в отверстие в роторе. Потом, вращая ротор большим пальцем, накручивайте шнур на ротор очень плотно, чтобы шнур не провисал.

- Когда осталось 4–5 см шнура, прекратите накручивание и возьмите тренажер в руку, в которой вы собираетесь его крутить, так, чтобы счетчик был вверху, и резко дерните за шнур.

- Если вы правильно дернули за шнур, то ротор начнет вращение со скоростью 2400-3000 оборотов в минуту.

- Немедленно начинайте вращать ваш тренажер так, чтобы открытая часть оболочки, в которой виден ротор, смотрела в пол. Начинайте вращение медленно, старайтесь вращать только кистью, не рукой.

- Секрет легкого старта заключается в том, чтобы начать вращение медленно. Вращайте кисть плавными, широкими движениями (приблизительно 1 поворот в секунду). Не начинайте с быстрого, короткого движения кистью, поскольку ваши движения не синхронизируются с медленным вращением ротора, и вам будет сложно увеличить скорость вращения (при несинхронном вращении вы услышите стук).

- Одновременно с наращиванием скорости вращения ротора, вы почувствуете, что нагрузка на кисть и руку будет также пропорционально увеличиваться. Чем короче окружность вращения кистью, тем быстрее будет крутиться ротор. Чтобы достичь высокой скорости вращения, от 12000 оборотов в минуту и выше, надо постоянно тренироваться. Уже после нескольких тренировок вы почувствуете существенное увеличение мощности кисти и руки. Секрет достижения 13000 оборотов в минуту – это вращение в радиусе 1 см, когда кисть и рука двигаются как единое целое.